## Slide 1: Der Mülleimer der Zukunft
Präsentation für das Praktikum Konstruktionslehre
Leitung:
Prof. Dr. Lars Mikelsons
Studenten:
Cindy Ebertz, Benjamin Ritter, Marcel Khodabakhsh

## Slide 2: Gliederung
Motivation für das Projekt
Vorführung mit Prototyp
Dokumentation
  Anforderungsermittlung
  Systementwurf & -architektur
  Systemintegration & - test
  Systemvalidierung

## Slide 3: Motivation für das Projekt
Deutschland produziert mehr Müll als jedes andere europäische Land
Verbesserung des Recyclings für den Umweltschutz
Unsere Mülltonne soll das vor allem an öffentlichen Plätzen / Bahnhöfen u.Ä. ermöglichen
Abbildung 1: Abfallaufkommen in Europa Quelle: Eurostat 2017
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
3

## Slide 4: Motivation für das Projekt
Zusätzlich ist die Menge des Biomülls, Verpackungen, Glas und Papier stark im privaten Haushalten in den letzten Jahren gestiegen
Potenzial für Recycling
Abbildung 2: Abfallaufkommen privater Haushalte
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
4

## Slide 5: Vorführung mit Prototyp
Beispielhafte Entsorgung von einigen Produkten
 Prototyp hat vier Entsorgungsmöglichkeiten (Papier, Plastik, Bio, Restmüll)
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
5

## Slide 6
Dokumentation
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
6

## Slide 7: Identifikation der Stakeholder
Stakeholder:
  Staat / Stadtwerke (Verwendung öffentlicher Plätze)
  Wartungsunternehmen
  Müllabfuhr
  Alle Nutzer der Mülltonnen
  Partner für Bonussystem (z.B. Payback, Umweltverbände)
  Firmen / Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette
  Entsorgungs- und Recyclingunternehmen
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
7

## Slide 8
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
8

## Slide 9: Anforderungsermittlung und Funktionsableitung
Systemdefinition:
  Mülltonnenaufsatz oder ganze Mülltonne (je nach Standort)
  Schnittstellen mit folgenden Systemen:
    Bereits bestehende Mülltonnen (z.B. an Bahnhöfen)
    Mit anderen smarten Mülleimern (interne Kommunikation)
    Müllabfuhr
    Belohnungssystem
Für die Ermittlung der Stakeholder Anforderungen haben wir uns bestmöglich in die verschiedenen Parteien hineinversetzt, da eine Kommunikation mit allen Parteien zum jetzigen Zeitpunkt zu zeitaufwändig gewesen wäre.
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
9

## Slide 10: Anforderungsermittlung und Funktionsableitung
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
10
Anforderungen
Funktionen
Unterstützung der Nutzer
Motivation für Mülltrennung schaffen
Effizienz der Tonne
Interne Kommunikation sowie Synergie mit Umsystemen
Erkennen des Barcodes auf Produkten
Anzeigen des richtigen Müllbehälters
Erkennen des Müllstands  Kontaktieren der Müllabfuhr
Anbindung an Belohnungssysteme (z.B. PayPal)

## Slide 11: House of Quality
 |  | Umfangreiche Datenbank | Mehrere Sensoren für Müllstände | Energieautark | Displaygröße & LEDs | Meldung von Sensorständen über lange Strecken
 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
Einfache Benutzung | 5 | 2 | - | - | 5 | -
Kein großer Zeitaufwand | 4 | 2 | - | - | 3 | -
Vorteile durch Bonussystem | 4 | 5 | - | - | - | -
Mülltonnen nie voll | 4 | - | 5 | - | - | 5
Produkte können passend entsorgt werden | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 4
 |  | 14 | 9 | - | 11 | 9
Priorität
Kundenanforderungen
Technische Anforderungen
Ziele
_
_
Wichtigkeit
Σ(Priorität X Beziehung)
_
_
Werteskala: 1-5: 1 geringe Priorität, 5 hohe Priorität
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
11

## Slide 12
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
12

## Slide 13
Systemkontext
System
Subsysteme LEDs Activity-Board Raspberry-Pi Sensoren Barcodescanner Batterien Metallhülle
Umsysteme Staat (öffentliche Plätze) Müllabfuhr Nutzer Wartungsarbeiter App
Funktionen Tonne anzeigen Tonnendaten abrufen Tonne zuordnen Energie geben Elektronik schützen
Arduino +
(Mülleinwurf und Tonnenfüllung)

## Slide 14
Informationsfluss
Energiefluss
Logisches Modell
Müllentsorgungskonzept
Computer 3
Computer 2
Computer 1
Barcode Scanner
Netzanschluss / Akku
LEDs
Sensoren
Display
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
14

## Slide 15
Informationsfluss
Energiefluss
Physikalisches Modell
Müllentsorgungskonzept
ActivityBoard
Arduino
Raspberry pi
Barcode Scanner (USB + Serialfähig)
Powerbank
LEDs (APA102)
Infrarot Sensoren
Display
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
15

## Slide 16: Systementwurf und -architektur
Systemelemente (und deren Aufgabe):
  LEDs (Anzeigen der richtigen Tonne)
  ActivityBoard(Kontrolle des Diplays)
  Arduino (Steuerung von Sensoren und LEDs)
  Sensoren (Erkennen einer vollen Mülltonne bzw. Erkennen eines Mülleinwurfs)
  Barcodescanner (Aufnahme der Produktinformationen)
  Raspberry-Pi (Datenbank, Code, Verknüpfung des Systems,Datenverarbeitung und Weiterleitung an äußere Systeme falls nötig)
  [Erweiterbar] Batterien/Solarplatte (Versorgung mit Strom), hier: Akku / Powerbank
  [Erweiterbar] Hülle aus Metall (Verstauen der Elektronik und Regenschutz)
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
16

## Slide 17: Systementwurf- und Architektur
Variante 1 [Prototyp]: Mülltonne als Aufsatz
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
17

## Slide 18: Technische Zeichnung
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
18

## Slide 19
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
19

## Slide 20: Subsystementwurf und -architektur
Welche Domänen werden berücksichtigt?
  Software
    Steuerung der LEDs
    Empfangen und Verarbeiten der Daten von Scanner und Sensoren
    Datenbank
  Elektronik
    LEDs
    Raspberry-Pi & ActivityBot
    Barcodescanner
  Services
    Müllabfuhr
    Belohnungssystem
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
20

## Slide 21: Ablaufdiagramm
Informationsfluss
Aktion
Barcode scannen
Abgleich mit Datenbank
Barcode in Datenbank vorhanden
Barcode entspricht Kunde in Datenbank
Bonuspunkte werden gutgeschrieben
Barcode nicht in Datenbank / nicht entsorgbar
Passende Meldung für Nutzer
Passende LED leuchtet
Bonuspunkte werden gesammelt
Standard Use Case
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
21

## Slide 22: Ablaufdiagramm
Informationsfluss
Aktion
Sensorik Müllstand
Müllbehälter voll
Sensor für Müllstand
Müllbehälter nicht voll
Barcode scannen möglich
Passende Meldung für Nutzer
Müll fast voll
Meldung an Müllabfuhr
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
22

## Slide 23: Subsystementwurf und -architektur
Weg der Daten:
  Person -> Scanner: Barcode
  Scanner -> Raspberry-Pi: Barcode => Suche in Datenbank
Gefunden und mind. ein Zähler > 50 | Gefunden und kein Zähler > 50 | Nicht gefunden
LEDs ansteuern (Arduino) | Warten auf Sensorendaten (RPi) | Barcode zur Datenbank hinzufügen (RPi)
Warten auf Sensorendaten (Arduino) | Jeweiligen Zähler in DB erhöhen (RPi) | Warten auf Sensorendaten (RPi)
Vergleich Tonne mit Soll und Erhöhen der Zähler (RPi) |  | Erhöhen der jeweiligen Zähler in der DB (RPi)
Warten auf Barcode (RPi) |  | 
ggf. senden der Daten an Belohnungssystem (RPi) |  | 
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
23

## Slide 24
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
24

## Slide 25: Subsystemintegration und Test
Wie werden die Systemteile integriert?
  Prototyp
    Metall statt Holz gibt Schutz vor Fremdeinwirkungen
    Powerbank / Akku gibt Energie anstatt Netzanschluss / Solarpanels
  Vorteile:
    Leichte Wartbarkeit
    Geringe Kosten
    Elektronik ist geschützt vor Regen und andere Fremdeinwirkungen
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
25

## Slide 26: Zigg-Zagging
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
26
Richtige Mülltonne erkenntlich machen
Smarter Mülleimer
visuell
auditiv
Öffnungs-mechanismus
Lautsprecher
LEDs
Vorteile von LEDS:
günstig
Geringer Energieverbrauch
deutliche Anzeige
Leichte Installation und Ansteuerung

## Slide 27: Zigg-Zagging
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
27
Müllstand und Mülleinwurf erkennen
Smarter Mülleimer
auditiv
optisch
Infrarot- Sensor
Software/ Datenbank
Gewichtssensor
Vorteile von Infrarot Sensoren:
günstig
Hohe Genauigkeit
Hohe Responserate
haptisch
rechnerisch
Ultraschall- Sensor

## Slide 28: Vor- und Nachteile der Subsysteme
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
28
Subsystem | Vorteil | Nachteil | Alternative | Sonstiges
LEDs | günstig Geringer Energieverbrauch deutliche Anzeige Leichte Installation und Ansteuerung | Keine manuelle Unterstützung beim Öffnen | Motoren zum Öffnen der Mülltonnen Lautsprecher | Aus Kostengründen für LEDs entschieden.
Raspberry-Pi | Leistungsstark Günstig Python & SQL fähig USB-Host Mode Größe | Keine Library für LEDs & Sensoren | Andere PCs | 
Infrarot-Sensoren | günstig Hohe Genauigkeit Hohe Responserate | Bei Niederschlag und / oder hoher Lichteinstrahlung möglicherweise ungenau | Gewichtssensor Ultraschallsensor Software / Datenbank | Wir haben Infrarot-Sensoren ausleihen können.
Barcode-Scanner | Viele Produkte haben Barcodes günstig | Oft ist Zuordnung anhand von Barcodes schwierig Restmüll Zuordnung oft nicht möglich Ebenso Bio Mülltrennung schwierig | Bilderkennung | Barcode Scanner war am besten umsetzbar

## Slide 29: Vor- und Nachteile der Subsysteme
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
29
Subsystem | Vorteil | Nachteil | Alternative | Sonstiges
Activity-Board | Bereits vorhanden | Schlechtere Leistung als Raspberry pi Kein Python, kein SQL SimpleIDE () |  | Teil der Aufgabenstellung
Powerbank / Batterien | Ausreichend für die Stromversorgung des Prototyps portabel | Müssen ausgetauscht / geladen werden | Solarpanels / Netzanschluss | 
Arduino | günstig Libraries für Sensoren und LEDs vorhanden | Zusätzlicher Teil im System, welcher nicht unbedingt notwendig wäre |  | 

## Slide 30
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
30

## Slide 31: Systemintegration und Test
Woher wissen wir, dass unser System funktioniert?
  Testphase:
    6 Monate Vorlaufzeit an einer Uni
    Nicht mit kompletter Tonne und nicht fest verschraubt (-> einfacher Transport)
    Auffüllen der Datenbank durch Studenten (Zähler > 50)
    Zusätzlicher Verweis auf Mülllisten bzw. Apps
    Wöchentliche Stichproben (zur Not muss Zähler noch höher sein)
  Späterer Verlauf:
    Je nach Bedarf komplette Tonne oder nicht, aber in jedem Fall fest verschraubt
    Nach Testphase noch einmal Überprüfen der Datenbank
    Zählerstände werden verdreifacht
    Zähler muss dreifache Menge erreichen, bis Tonne aktiv ist
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
31

## Slide 32
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
32

## Slide 33: Systemvalidierung
Woher wissen wir, dass wir das richtige System entwickelt haben?
  Anforderungen werden alle nochmals überprüft
  Während der Testphase können Änderungen vorgenommen werden, da Tonne nicht fest im Boden verankert
  Facebookseite etc. für Rezensionen erstellen
  User Feedback
  Rücksprache mit allen Stakeholdern
  Bereits durchgeführte ausgewählte Tests
    Stromverbrauch
    Mülleinwerfen - Erkennung
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
33

## Slide 34: Systemvalidierung - Stromverbrauch
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
34

## Slide 35: Systemvalidierung - Mülleinwerfen
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
35

## Slide 36
10.01.2019
Praktikum Konstruktionslehre WiSe 2018/19
36
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!